## Slide 1: CS2100
Tutorial #6
Boolean Algebra, Logic Gates & Simplification
(Prepared by: Aaron Tan)

## Slide 2
Q1.
F(j,k,m,p) = k’ (j’  p  (j’+m’))’ + (p + k’ + j)’
= k’ (j + p’ + jm) + p’kj’
DeMorgan’s; involution
(j’  p  (j’+m’))’
= (j’)’ + p’ + (j’+m’)’
= j + p’ + ((j’)’(m’)’)
= j + p’ + jm
(p + k’ + j)’
= p’(k’)’j’
= p’kj’

## Slide 3
Q1.
F(j,k,m,p) = k’ (j’  p  (j’+m’) )’ + (p + k’ + j)’
= k’ (j + p’ + jm) + p’kj’
= jk’ + k’p’ + jk’m + p’kj’
= jk’ + p’(k’ + kj’) + jk’m
= jk’ + k’p’ + j’p’ + jk’m
p’(k’ + kj’)
= p’(k’ + j’)
= k’p’ + j’p’
Absorption theorem 2:
A + A’B = A + B

## Slide 4
Q1.
F(j,k,m,p) = k’ (j’  p  (j’+m’) )’ + (p + k’ + j)’
= k’ (j + p’ + jm) + p’kj’
= jk’ + k’p’ + jk’m + p’kj’
= jk’ + p’(k’ + kj’) + jk’m
= jk’ + k’p’ + j’p’ + jk’m
= jk’ + k’p’ + j’p’
jk’ + jk’m
= jk’
Absorption theorem 1:
A + AB = A

## Slide 5
Q1.
F(j,k,m,p) = k’ (j’  p  (j’+m’) )’ + (p + k’ + j)’
= k’ (j + p’ + jm) + p’kj’
= jk’ + k’p’ + jk’m + p’kj’
= jk’ + p’(k’ + kj’) + jk’m
= jk’ + k’p’ + j’p’ + jk’m
= jk’ + k’p’ + j’p’
= jk’ + j’p’
Consensus theorem:
AB +A’C + BC = AB +A’C

## Slide 6
Q2(a)
F(x,y,z) = (x+yz’)(y’+y) + x’(yz’+y)
= (x+yz’)1 + x’(yz’+y) (by the complement law)
= (x+yz’) + x’(yz’+y) (by the identity law)
= x + yz’ + x’y (by absorption theorem 1)
= x + x’y + yz’ (by the commutative law)
= x + y + yz’ (by absorption theorem 2)
= x + y (by absorption theorem 1)

## Slide 7
Q2(b)
G(p,q,r,s) = PM(5, 9, 13)
= (p+q’+r+s’)  (p’+q+r+s’)  (p’+q’+r+s’) (by definition of maxterms)
5 = (0101)2; 9 = (1001)2; 13 = (1101)2
(p+(q’+r+s’))  (p’+(q’+r+s’))
= (pp’) + (q’+r+s’)
Distributive law:
A + (BC) = (A+B)(A+C)
or (BC) + A = (B+A)(C+A)
= ((pp’) + (q’+r+s’))  (p’+q+r+s’) (by the distributive law)

## Slide 8
Q2(b)
G(p,q,r,s) = PM(5, 9, 13)
= (p+q’+r+s’)  (p’+q+r+s’)  (p’+q’+r+s’) (by definition of maxterms)
5 = (0101)2; 9 = (1001)2; 13 = (1101)2
= ((pp’) + (q’+r+s’))  (p’+q+r+s’) (by the distributive law)
= (0 + (q’+r+s’))  (p’+q+r+s’) (by the complement law)
= (q’+r+s’)  (p’+q+r+s’) (by the identity law)
= (q’(p’+q)) + (r+s’) (by the distributive law)
= p’q’ + r + s’ (by absorption 2)
Absorption theorem 2:
A  (A’+B) = AB
q’(p’+q) = q’(q+p’) = q’p’ = p’q’

## Slide 9
Q3.
m0
A
B
C
D
m1
m5
m4
m2
m3
m7
m6
m10
m11
m15
m14
m8
m9
m13
m12
m1: 0001 = A’B’C’D
(a)

## Slide 10
Q3.
m0
A
B
C
D
m1
m5
m4
m2
m3
m7
m6
m10
m11
m15
m14
m8
m9
m13
m12
(a)
(b)
T(A,B,C,D) = Sm(0,1,2,4,5,9) + X(6,11,14,15).
T(A,B,C,D) = PM(3,7,8,10,12,13)  X(6,11,14,15).
(c)
A
B
C
D
1
1
0
1
0
1
0
X
0
X
1
1
0
X
0
X

## Slide 11
Q3.
(b)
(c)
A
B
C
D
1
1
0
1
0
1
0
X
0
X
1
1
0
X
0
X
(d)
How many PIs?
(e)
How many EPIs?
T(A,B,C,D) = Sm(0,1,2,4,5,9) + X(6,11,14,15).
T(A,B,C,D) = PM(3,7,8,10,12,13)  X(6,11,14,15).

## Slide 12
Q3.
(b)
(c)
A
B
C
D
1
1
0
1
0
1
0
X
0
X
1
1
0
X
0
X
(f)
Simplified SOP expression:
A'D'
+ A'C'
+ B'C'D
or
A'D' + A'C' + AB'D
T(A,B,C,D) = Sm(0,1,2,4,5,9) + X(6,11,14,15).
T(A,B,C,D) = PM(3,7,8,10,12,13)  X(6,11,14,15).

## Slide 13
Q3.
(b)
K-map for T’:
A
B
C
D
0
0
1
0
1
0
1
X
1
X
0
0
1
X
1
X
(g)
Simplified POS expression:
T’ = AD’ + CD + AB
T = (AD’ + CD + AB )’
= (A’+D)  (C’+D’)  (A’+B’)
T(A,B,C,D) = Sm(0,1,2,4,5,9) + X(6,11,14,15).
T(A,B,C,D) = PM(3,7,8,10,12,13)  X(6,11,14,15).

## Slide 14
Q3.
(h)
T = A'D' + A'C' + B'C'D
2-level AND-OR circuit:
2-level NAND circuit:
T
A
B
C
D
A
B
C
D
T

## Slide 15
END OF FILE